# Instruktion för tvätt och/eller slipning av båtbotten

Alla båtar som ställs upp och vårrustas på varvet ska ha en tillräckligt stor (minimum 5x7 meter) och kraftig presenning (minimum 250 g/kvm) placerad under båten som medger att en bassäng kan ordnas för att fånga upp tvättvatten och damm. Vid slipning ska dammsugare dessutom användas. Varvsliggare som inte följer regeln förverkar sin rätt till plats på varvet.

1 Forma en bassäng – tvätta och borsta av båtbotten

Bred ut presenningen under båten inför torrsättningen och bind upp hörn och sidor i stöttning eller relingslist så att en bassäng formas.

Gör en lågpunkt där tvättvattnet kan sugas upp.

Spola av med högtryck. Använd lite vatten.

Borsta/gnugga ren botten med grön eller brun Scotch Brite på dyna.

2 Spola av båtbotten

Spola av med högtryck för att minimera vattenåtgången.

Hämta en av klubbens blå tunnor på pirra vid miljöboden för att suga upp vattnet.

Båtbotten är efter detta klar att målas till våren.

3 Sug upp tvättvattnet

Placera pumpen i lågpunkten och sug upp spolvattnet i tunnan.

Se till att inte pumpen suger in fasta partiklar som havstulpaner med mera. Om det sker och pumpen stannar. Ta den till mastbryggan och skaka ur pumpen i vattnet. Provkör.

Spola rent presenningen och skopa upp det sista.

För att underlätta transport - fyll tunnan till max hälften och lägg på ett lock.

4 Töm spolvattnet i tankarna vid miljöboden

Sätt ned pumpen i tunnan och anslut kontakten till uttag på hörnet av bodväggen.

Sug över vattnet till den tank som har utrymme för mer tvättvatten.

Gör ren tunnan och linda upp slang och sladd.

Klubben renar tvättvattnet genom fällning och filtrering i två kolfilter samt ett jonfilter.